## Slide 2
Alaposan szigetelt tetők
Hőszigetelési követelmények, megoldások

## Slide 3
Változó szabályozás
 |  | Hőátbocsátási tényező (W/m2K) |  | Összesített energetikai jellemző* kWh/m2év
 |  | Tető | Fal | 
MSZ 04-140/2:1991 | 1991 |  |  | 
7/2006 TNM és 176/2008 Korm. r. | 2006 | 0,24 | 0,45 | 110 - 230
Költségoptimalizált szint | 2015/18 | 0,17 | 0,24 | 110 - 140
Közel 0 modell | 2019/21 | 0,17 | 0,24 | 110 - 140
Passzívház |  | 0,10 | 0,10 | 
* Lakóépületek esetén

## Slide 4
Három szint

## Slide 5
Tetőzzünk!
1. Lapostetők egyenes rétegrenddel

## Slide 6
Lapostető

## Slide 7
► vízszintes felületen lejtés kialakítása
► előnyei a betonból kialakított lejtéssel szemben
  csökken a szerkezetre jutó terhelés
  javul a hőszigetelő érték
  száraz technológia ezért nincs technológiai idő
  nem szükséges gépi háttér
  helyszíni munka hibalehetősége a nedves technológiánál
► 4 típusú elem (1 x 1 m)
► tetszőleges geometriájú tető vízelvezetése megoldható
► külső ill. belső vízelvezetés
Alakra vágott termékek
Lejtésképző elemek

## Slide 8
► pontos alaprajz, minden szükséges geometriai mérettel
( DWG/DXF ill. PDF formátumú alaprajz, metszetek )
► összefolyók helye
► lejtésigény
► attika magassága
► hőszigetelő anyag minimális vastagság
► anyagminőség
Alakra vágott termékek
Tervezési adatok

## Slide 10
45o

## Slide 16
Lejtéskorrekció
AT-N100 LKR
AT-N150 LKR
AT-N200 LKR
  ► szerkezet megadja a tető lejtését
  ► vonalra lejtés  pontralejtés kialakítása
Lejtéskorrekció

## Slide 17
Lejtéskorrekció kialakítása

## Slide 22
Tetőzzünk!
2. Lapostetők fordított rétegrenddel

## Slide 23
Vastagsági méretek
Hővezetési tényező W/mK | d (cm) | Elérhető U érték W/m2K
0,038 | 20 | 0,19 W/m2K

## Slide 24
Rétegszám

## Slide 25
Formahabosított expandált polisztirolhab fordított tetők hőszigetelésére
Hővezetési tényező:
0,035 W/mK – minden vastagsága!
Maximális vastagság: 40 cm
Zenit®
A probléma megoldása 1. Zenit®

## Slide 26
Zenit®
Műszaki adatok

## Slide 27
Zenit®
Utóellenőrzések

## Slide 29
Nyomószilárdság Hővez. tényező
200 kPa l=0,035 W/mK
700 kPa-ig l=0,035 - 0,042 W/mK
Zenit®
Korlátok

## Slide 30
A probléma megoldása 2. XPS TB

## Slide 31
Nem kettő, nem több. Egy réteg, 40 cm
40 cm

## Slide 32
Austrotherm XPS
TOP 30/50/70
Austrotherm
Zenit
Austrotherm XPS Premium
λ
0,035
W/mK
0,035
W/mK
0,027
W/mK
XPS Premium

## Slide 33
Xps premium

## Slide 34
Korszerű gyártás

## Slide 35
Időtálló minőség
Köszönöm a figyelmet!