## Slide 1: Mi van a nullán túl? Épületenergetikai szabályozás ma, holnap

## Slide 2: A szabályozás

## Slide 3: A szabályozás

## Slide 4: Hőátbocsátási tényezők
W/m2K
Épülethatároló szerkezetek | 2006 | 2015/2018 | 2019/2022
Lapostető | 0,25 | 0,17 | 0,17
Padlásfödém | 0,30 | 0,17 | 0,17
Lábazat | 0,45 | 0,30 | 0,30
Talajon fekvő padló | 0,50 | 0,30 | 0,30
Külső fal | 0,45 | 0,24 | 0,24

## Slide 5: Hőhidak

## Slide 6: Hőhidak

## Slide 7: Hőhidak

## Slide 8: Hőhidak

## Slide 9: A szabályozás

## Slide 10: Fajlagos hőveszteség tényező
A/V ≤ 0,3: 0,16 W/m3K
0,3 – 1,3: 0,079*(A/V) + 0,27 W/m3K
A/V ≥ 1,3: 0,43 W/m3K
Költséghatékony modell

## Slide 11: A szabályozás

## Slide 12: Összesített energetikai jellemző
A/V ≤ 0,3: 110 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 30*(A/V) + 101 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3: 140 kWh/m2év
Költséghatékony modell, lakóépületek

## Slide 13: Összesített energetikai jellemző
A/V ≤ 0,3: 132 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 28*(A/V) + 123,6 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3: 160 kWh/m2év
Költséghatékony modell, iroda

## Slide 14: Összesített energetikai jellemző
A/V ≤ 0,3: 90 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 60*(A/V) + 72 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3: 150 kWh/m2év
Költséghatékony modell, oktatási intézmény

## Slide 15: Jogbiztonság
… ha nem jön semmi közbe
2020. december 29-én megjelent és másnap hatályba is lépett egy módosítás, miszerint az új épületeknél a közel nulla követelményt nem január 1-től, hanem csak 2021. július 1-től kell betartani.
Majd 2021. március 10-én újabb módosítás lépett életbe, amivel további egy évvel eltolják a bevezetést, vagyis a jelenlegi állapot szerint 2022. június 30-tól kell a közel nulla szabályozást alkalmazni. (A módosítás csak az új építésű épületeket érinti, a felújításoknál nincs változás.)
Abban az esetben, ha a kötelező megújuló energia részarány teljesítése nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, a minimális megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető.

## Slide 16: Fajlagos hőveszteség tényező
A/V ≤ 0,3: 0,16 W/m3K
0,3 – 1,3: 0,079*(A/V) + 0,27 W/m3K
A/V ≥ 1,3: 0,43 W/m3K
A/V ≤ 0,3: 0,12 W/m3K
0,3 – 1,0: 0,05143*(A/V) + 0,2296 W/m3K
A/V ≥ 1,0: 0,28 W/m3K
* 400 kg/m2 alatt
Közel nulla modell, könnyű szerkezet*

## Slide 17: Összesített energetikai jellemző
A/V ≤ 0,3: 110 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 30*(A/V) + 101 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3: 140 kWh/m2év
100 kWh/m2év
Közel nulla, lakóépületek

## Slide 18: Összesített energetikai jellemző
Közel nulla, iroda
A/V ≤ 0,3: 132 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 28*(A/V) + 123,6 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3: 160 kWh/m2év
90 kWh/m2év

## Slide 19: Összesített energetikai jellemző
Közel nulla, oktatási intézmény
A/V ≤ 0,3: 90 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 60*(A/V) + 72 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3:150 kWh/m2év
85 kWh/m2év

## Slide 20: Szigetelési vastagság

## Slide 21: Megújuló helyett
Lakó- és szállás jellegű épületek esetében az összesített energetikai jellemző (világítási energiaigény nélkül) nem haladhatja meg a 76 kWh/m2 év értéket.
Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló kereskedelmi épületek esetében (a világítási energiaigényt is beleértve!) ez 68 kWh/m2 év.
Oktatási épületeknél és előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületeknél ugyancsak a világítással együtt 65 kWh/m2 év a határ.
Hűtés esetén a hűtött alapterületekre + 10 kWh/m2év elszámolható
A legtisztább energia a …

## Slide 22: Összesített energetikai jellemző
A/V ≤ 0,3: 110 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 30*(A/V) + 101 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3:140 kWh/m2év
Megújuló nélkül: 76 kWh/m2év
Közel nulla, lakóépületek, megújuló nélkül

## Slide 23: Összesített energetikai jellemző
Közel nulla, iroda, megújuló nélkül
A/V ≤ 0,3: 132 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 28*(A/V) + 123,6 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3:160 kWh/m2év
Megújuló nélkül: 68 kWh/m2év

## Slide 24: Összesített energetikai jellemző
Közel nulla, oktatási intézmény, megújuló nélkül
A/V ≤ 0,3: 90 kWh/m2év
0,3 – 1,3: 60*(A/V) + 72 kWh/m2év
A/V ≥ 1,3:150 kWh/m2év
Megújuló nélkül: 65 kWh/m2év

## Slide 25: Épszerk vagy gépészet?
Mennyi egy napelem élettartama?
    20-25 év, hallani 10 évet is
Mennyi egy napelem rendszer élettartama?
    10-15 év (inverter csere)
Mennyi a hőszivattyú élettartama?
    10-15 év is lehet a teljes életciklusa egy levegős hőszivattyús
  A jó minőségű hőszivattyúk élettartama 25-30 év. Ezalatt legfeljebb 10-15 évenként szorulnak kisebb javításra, beállításra

## Slide 26: Opciók
Az épület éppen megfelel a követelményeknek (25% megújulóval)
    Hagyományos energiát is igényel – árfüggés, beruházási költség
Az épület hatékonyabb, mint a követelmény (megújuló nélkül)
    Hatékonyabb hőszigetelés a javasolt értékek szerint
Az épület fokozottan energiatakarékos, csak megújuló energia
    Fokozott hőszigetelés, független a gáz árától
Passzívház

## Slide 27: 30 év

## Slide 28: Megújuló helyett
Az építtető érdeke a hatékony hőszigetelés

## Slide 29: Hogyan tovább?

## Slide 30: „Fit for 55” javaslatcsomag
20 jogszabály, újak és módosítások
Klímacélok, kibocsátáskereskedelem, energiaárazás, szabályozások
2022. folyamán egyeztetések

## Slide 31: Mikor?
Energiahatékonysági irányelv (EED)
  Draft report tárgyalása március 3-án megvolt
  Bizottsági szavazás június 14.
  Plenáris szavazás: július
Épületenergetikai irányelv (EPBD)
  Véleményezés március 31-ig
  Bizottsági tárgyalás
  Bizottsági szavazás június
  Plenáris szavazás: július
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive_en

## Slide 32: Épületenergetikai Irányelv (EPBD)
Minimális energiateljesítményre vonatkozó szabványok bevezetése
Az épületekkel kapcsolatos új jövőkép: nulla kibocsátású épületek
A mélyreható felújítás (= mélyfelújítás) meghatározása
Az épületfelújítási útlevelek bevezetése
Az energiatanúsítványokra vonatkozó megerősített rendelkezések
Életciklus-szemlélet bevezetése, újépítéseknél a Global Warming Potential bevezetése
Fosszilis tüzelőanyagokat használó berendezések fokozatos kivezetése
Épületállomány nemzeti adatbázisa
Épületfelújítási cselekvési tervek
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive_en
Módosítási javaslatai, fő elemei

## Slide 33: Kibocsátásmentes épületek
  Az új épületekre vonatkozó szabvány 2030. január 1-től (középületek esetében 2027. január 1-től).
  Mélyfelújításokkal elérendő szint 2030-tól
  A 2050-es épületállományra vonatkozó vízió
Három fő cél

## Slide 34: Kibocsátásmentes épületek
Uniós éghajlati övezet | Lakóépület | Irodaépület | Egyéb, nem lakáscélú épület*
Mediterrán | < 60 kWh/(m2év) | < 70 kWh/(m2év) | < a közel nulla energiaigényű épületek teljes primerenergia felhasználása nemzeti szinten meghatározva
Óceáni | < 60 kWh/(m2év) | < 85 kWh/(m2év) | 
Kontinentális | < 65 kWh/(m2év) | < 85 kWh/(m2év) | 
Északi | <75 kWh/(m2év) | < 90 kWh/(m2év) | 

## Slide 35: Energiahatékonysági minimum
A tagállamok biztosítják, hogy
(a) a közintézmények tulajdonában lévő épületek és épületegységek legkésőbb elérjék a következő szinteket
  (i) 2027. január 1-je után legalább az F energiahatékonysági osztályt; és
  (ii) 2030. január 1-jét követően legalább az E energiahatékonysági osztályt;
(b) a nem lakóépületek és épületegységek legkésőbb a következő értékeket érik el
  (i) 2027. január 1-je után legalább az F energiahatékonysági osztályt; és
  (ii) 2030. január 1-jét követően legalább az E energiateljesítmény-osztályt;
(c) a lakóépületek és épületegységek legkésőbb a következő értékeket érik el
  (i) 2030. január 1-je után legalább az F energiateljesítmény-osztályt; és
  (ii) 2033. január 1-je után legalább az E energiateljesítmény-osztályt.
A tagállamok további határidőket állapítanak meg az e bekezdésben említett épületek számára a magasabb energiateljesítmény elérése
érdekében 2040-ig és 2050-ig.
A legrosszabbul teljesítő épületek kivezetése

## Slide 36: Energiatanúsítványok
Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványnak legkésőbb 2025. decemberéig meg kell felelnie az V. mellékletben szereplő mintának – Harmonizáció az EU-n belül
Kötelező és harmonizált energiaosztályok (A-G; A: nulla kibocsátású épület, G: a 15% legrosszabb teljesítményű épület; közöttük egyenletesen eloszlatva az értékek)
Az energiatanúsítványok érvényességi ideje 10-ről 5 évre csökken (kivéve A, B, C osztályok), ha felújítás történik vagy a bérbeadási szerződést megújítják, akkor frissíteni kell
Kötelező helyszíni felmérés
Eladáskor/bérbeadáskor kötelező előre elkészíteni és a hirdetésben szerepeltetni

## Slide 37: Mélyfelújítás definíciója
Olyan felújítás, amely egy épületet vagy épületegységet átalakít
  (a) 2030. január 1-je előtt közel nulla energiafelhasználású épületté,
  (b) 2030. január 1-jét követően nulla kibocsátású épületté.
Szakaszos mélyfelújítás = az épület felújítási útlevelét követően több lépésben végrehajtott mélyfelújítás.
A tagállamoknak magasabb pénzügyi, költségvetési, adminisztratív és technikai támogatással kell ösztönözniük a mélyfelújításokat.

## Slide 38: Hogyan tovább itthon?
Elkészült tervezet
Követelmények:
  Marad a régi logika, nem a Fit for 55 szerint
  Nincs változás a határoló szerkezeteknél
  Összesített energetikai jellemző lakóépületekre: 80 kWh/m2év
Tanúsítás
  Szerkezetek minősítése: gyengétől a jóig (követelményszint), kiváló kategória bevezetése
Várható bevezetés 2022. Fit for 55 bevezetés 2025. vége

## Slide 39
Mi a hatékony?

## Slide 40: Megújuló helyett

## Slide 41: Köszönöm a figyelmet!